Der skal foretages en udstykning af et nyt beboelsesområde på 15.530 m2 til parcelhusbyggeri.

Hver parcelgrund skal være på minimum 800 m2.  Til vejanlæg mm. fragår der 15 % af det samlede område.

Opg. 1

Hvor mange m2 skal der bruges til vejanlæg mm.

Opg. 2

Hvor mange grunde kan der maksimalt udstykkes?

Opg. 3

Hvad bliver gennemsnitsstørrelsen på det maximale antal grunde.

Opg. 4

Hvor stor bliver bruttoboligarealet på en gennemsnitsgrund når udnyttelsesprocenten er 25 % ifølge lokalplanen?

Opg. 5

Hvilken form bør grunden have for at der bruges mindst mulig materiale til skelmarkering (hæk, hegn, træer, fliser eller lignende)?

Opg. 6

Hvor lang bliver diagonalmålet i en rektangulær grund der måler 20 x 40 meter?

Opg. 7

Konstruer en trapezformet grund der har et areal på netop 800, når de to grundlinier er på henholdsvis 35 og 27 meter